Postopek

III_1A

Dnevno testiranje mamografskega aparata

| Številka | III_1A |
| --- | --- |
| Namen | Zagotoviti brezhibno delovanje mamografskega rentgenskega sistema (rentgenskega aparata in slikovnega detektorja). Testiranje se izvede vsak dan pred začetkom dela z aparatom. |
| Kje | Mamografska enota |
| Odgovornost |
| Postopek | Odgovoren | Sodelavci | Obveščen |
| Izvedba dnevnega testiranja | Raiološki inženir |  | Medicinski fizik |

|  | Pripravil | Preveril | Odobril |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddelek | ZVD |  |  |
| Oseba | Zdešar U. |  |  |
| Datum | 30.12.2011 |  |  |
| Podpis |  |  |  |

Navodilo za delo

| Št. | Naslov | Opis postopka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Slikanje standardnega fantoma | Radiološki inženir izvede slikanje standardnega fantoma (3 plošče iz pleksi stekla). Fantom slika enako, kot se slika običajne dojke - s sistemom avtomatske izbire in kontrole ekspozicije. V sistemu je dnevni test zaveden kot pacient s priimkom TEST in imenom DNEVNI. Za slikanje se izbere procesiranje QC Raw in CC projekcijo Na aparatu se izbere samodejna izbira ekspozicije in izvede ekspozicija. Inženir iz zaslona prebere ekspozicijske parametre (kV, mAs) in jih vpiše v tabelo programa MaTKa Na sliki fantoma na zaslonu preveri prisotnost morebitnih artefaktov in popačenj Z izbiro Tools > Rectangle izbere orodje za risanje pravokotnega področja na sliki in z njim izbere območje na sredini slike Na sliki na zaslonu se izpišejo izmerjene vrednosti, zabeležita pa se podatka povprečna vrednost in standardno odstopaje MEAN/SD, ki se vpišeta v tabelo programa MaTKa |
| 2 | Vpis podatkov | Naštete podatke inženir vnese v tabelo v programu MaTKa, ki se nahaja na internetnem naslovu: https:\app.zvd.si\matka Ob vstopu v program se prijavi z dogovorjenim geslom in vnese podatke. |
| 3 | Analiza podatkov in ukrepanje v primeru odstopanj | Program podatke analizira in izpiše morebitna obvestila ali opozorila glede na vpisane vrednosti oziroma primerjavo z referenčnimi vrednostmi: (i) podatki OK: če so vrednosti vseh parametrov v okviru tolerančnega območja, se mamografija lahko začne izvajati; (ii) podatki so nad opozorilniim nivojem: test je potrebno najprej ponoviti. Če padejo novi podatki v tolerančno območje, se nadaljuje z delom (mamografijo). Če so podatki še nad opozorilnim nivojem se sicer lahko nadaljuje z mamografijo, vendar program na to opozori medicinskega fizika po e-pošti (avtomatsko). (iii) podatki padejo nad nivo ukrepanja; test je potrebno ponoviti. Če padejo novi podatki v tolerančno območje se nadaljuje z delom, vendar se o odstopanju obvesti medicinski fizik po e-pošti. Če so novi podatki nad opozorilnim nivojem se sicer lahko nadaljuje z mamografijo, vendar program na to opozori medicinskega fizika po e-pošti (avtomatsko). Če tudi novi podatki padejo nad nivo ukrepanja se z mamografijo ne sme začeti, dokler se napaka ne odpravi in parameter. Na to program sam opozori radiološkega inženirja. |